## Slide 1: Hemoglobin Deneyi

## Slide 2
Hemoglobin, kanda oksijen taşıyan ve kana kırmızı rengini veren proteindir.
Kanda; erkeklerde 14-18 g/dL, kadınlarda 12-16 g/dL kadar hemoglobin bulunur.
Gebelerde kan volümündeki artış nedeniyle dilüsyonel olarak hemoglobin seviyeleri hafif düşebilir.
Yüksek irtifada yaşayanlarda ve sigara kullananlarda hemoglobin değerleri daha yüksektir.

## Slide 3
Hemoglobin seviyelerinin düşüklüğü anemi (kansızlık) olarak adlandırılır.
Travmalı hastalarda veya cerrahi operasyon sonrasında kanama takibinde de hemoglobin ölçümü faydalıdır.

## Slide 4: Hemoglobin Ölçümü
Hemoglobin ölçümü için Drabkin çözeltisi kullanılacaktır.
Drabkin çözeltisi
  Potasyum ferrisiyanür
  Potasyum siyanür
  Sodyum bikarbonat

## Slide 5
Ferrisiyanür, hemoglobindeki demiri (Fe+2) oksitleyerek, onu methemoglobine (Fe+3) dönüştürür. Siyanür ise, methemoglobine bağlanarak siyanomethemoglobin (hemiglobincyanide [HiCN]) oluşumuna yol açar.
Sodyum bikarbonatın kullanılma amacı, siyanomethemoglobin oluşumunu hızlandırmaktır.
Siyanomethemoglobinin 540 nm’de absorbsiyonu ölçülerek; içerisindeki hemoglobin konsantrasyonu bilinen bir standart yardımıyla, numunelerdeki hemoglobin konsantrasyonu hesaplanabilir.